中国科学院北京纳米能源与系统研究所

2015年第八批实验仪器设备

采购文件

采购单位：中国科学院北京纳米能源与系统研究所

（北京纳米能源与系统研究所）

二○一五年十月十日

目   录

采购谈判邀请函	2

第一章  供应商须知	4

第二章  谈判应答文件格式	11

1．报价函格式	11

2．谈判报价一览表	12

3．谈判报价明细表	13

4．技术规格响应表	14

5．资格证明文件	15

格式一  营业执照	15

格式二  法定代表人授权书	15

格式三  制造厂家授权书	16

第三章  技术规格	17

第四章  合同授予

# 中国科学院北京纳米能源与系统研究所

# 采购谈判邀请函

中国科学院北京纳米能源与系统研究所（以下简称采购人）采用采购谈判的方式，邀请合格供应商就“研究所第八批实验仪器设备采购项目（见下表）”提交谈判应答文件。

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高重频皮秒紫外（355nm）激光器 | 1 |

邀请合格潜在供应商可从即日起在采购人网站（www.binn.cas.cn）免费下载、查阅采购谈判采购文件。具体采购要求见本采购项目的采购文件。如参加本次谈判，请于2015年10月14日的17: 00时（北京时间）之前发送谈判应答确认书（以图片或PDF格式）到联系人邮箱，否则视为放弃谈判资格。

供应商于2015年10月15日8: 30前将谈判文件送达北京海淀区学院路30号天工大厦C座404会议室，采取资格后审方式，对于符合谈判资格的供应商随后进入到谈判程序。逾期送达的将不予接受并取消谈判资格。

地  址： 北京海淀区学院路30号天工大厦C座

联系人： 石老师

电  话： 82854856

E--mail： shishali@binn.cas.cn

中国科学院北京纳米能源与系统研究所

2015年10月10日

谈判应答确认书

| 序号 | 供应商名称 | 谈判标的物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

本确认书于    年   月   日签字生效，有效期60天，特此声明。

法定代表人签字、盖章：

代理人（被授权人）签字、盖章：

联系电话：

电子邮件：

单位名称：

单位公章：

二○一五年  月  日

# 第一章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、资金来源和谈判费用

  - 采购人已备好用于支付此次货物采购项目的费用，资金的使用将按照中华人民共和国有关法律、政策和规定执行。

  - 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与谈判有关的费用。

#### 2、合格的供应商

  - 凡在中华人民共和国境内合法注册的本次采购货物的制造商或制造商授权的代理商均可参加谈判。

  - 供应商不得直接或间接的与采购人为本次采购的货物进行设计、编制规范和其他相关文件委托的咨询公司或附属机构有关联。

#### 3、采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止期前1天以前，按采购谈判邀请中的通讯地址以书面形式如电报、传真等通知采购人，采购人对谈判截止期1天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给每个购买采购文件的潜在供应商，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

#### 4、采购文件的修改

  - 在谈判截止期前，采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。为使潜在供应商编写谈判应答文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人应酌情决定延长谈判截止日期。

  - 采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的潜在供应商，并对其具有约束力。所有收到通知的潜在供应商应立即以电报、传真形式确认已收到修改文件。

### 二、 谈判应答文件的编制

#### 5、谈判语言

  - 供应商提交的谈判应答文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。

#### 6、谈判应答文件构成

  - 供应商编写的谈判应答文件应包括以下部分：

- 谈判报价一览表及保证金（支票或汇票或汇款）；

- 报价函、谈判报价表及报价明细表；

- 证明供应商合格性和履约能力的资格证明文件，应包括下列文件：

- 营业执照（影印件）

- 供应商法定代表人授权书

- 制造厂家的授权书 (如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，需提供)

- 在采购文件“技术文件”中明确要求的、证明供应商的财务、技术和生产能力的其它文件

- 证明供应商提供的货物及其伴随服务的合格性的证明文件，应包括下列文件：

- 本招标文件的技术参数和规格条款，是供应商必须达到的基本要求，技术参数和规格条款出现重大偏离的，其报价将被拒绝；供应商也可提供优于技术参数及要求的设备

- 按采购要求逐条填报的规格响应表；（注意：采购人在技术规格和设计要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在谈判中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购文件列出的技术规格的要求，并且使采购人满意。）

- 供应商应在投标文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准（含验收标准）、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表等。

- 供应商提供的整套设备及其组成部分必须是完整的、全新未使用的、功能齐全的，符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的规格型号及配置要求的原厂商、全新和合法正规渠道的产品（包括零部件），该产品同时应符合制造商对其销售、代理、安装、信息和知识产权等要求，并在报价文件中加以说明。

- 完整的备件和特种工具或服务等清单；

- 其它有关文件，如产品样本、产品鉴定证书等；

- 供应商按采购人要求提交的其它文件或供应商认为需提供的补充文件。

6.2  投标文件应包含投标书、报价一览表、投标货物简要说明一览表、资格证明文件、售后服务承诺、质量保证承诺及本招标文件要求的其它主要内容，以上材料均须加盖报价供应商公章。

#### 7、谈判报价

  - 供应的货物与服务提交项目现场交货价。报价中需包括制造和装配标的物所使用的材料、部件及标的物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费；

  - 报价明细表应包括标的物各组成部分的分项报价、技术规格中特别要求的备件价格、安装调试费用、培训费用、其它伴随服务的费用等；以便于采购方评审。

  - 采购人有权选择分类报价中的部分报价作为计价标准。并签订合同。每份谈判应答文件的每种标的物（包括详细配置分项）只允许有一个报价。谈判应答文件中任何有选择的报价将不予接受。

  - 供应商可对一个包（设备）或多个包(设备)进行谈判，须以包（设备）为单位对包（设备）中全部内容进行谈判，不得拆分，评审、授标以包（设备）为单位。

  - 中标供应商负责送货上门（货物运输到指定实验室）、安装调试等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准，运输费、保险费、安装调试费用及安全责任由供应商负责。

  - 供应商若有其它优惠条件，应在投标文件中注明。

  - 对于进口货物的外贸代理由采购方指定的公司实施，在报价中应包含相应的外贸代理费用，费用标准按照货物报价的0.9%计算。

#### 8、报价货币

8.1  供应商提供的进口货物以美元、欧元、英镑免税报价（我所为免税单位），国产货物以人民币报价。

#### 9、投标保证金(本采购文件不适用)

#### 10、报价有效期

  - 报价有效期短于采购文件要求的，将视为非响应而予以拒绝。报价有效期从谈判截止日起至少向后延续60个日历日。

  - 在原报价有效期满之前，采购人可要求延长报价有效期。这种要求与供应商的答复均应为书面形式进行。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不被没收保证金。同意延长报价有效期的供应商要相应延长其保证金的有效期。

#### 11、谈判应答文件的式样和签署

  - 谈判应答文件应包括一份正本和二份副本并附带电子文档1份，每份谈判应答文件需清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子文档与纸质文档不符以纸质正本文档为准。

  - 谈判应答文件的正本和所有的副本均需打印, 由经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。除没有修改过的印刷文献外，谈判应答文件的每一页都应由供应商授权代表用姓或姓首字母签字。

  - 谈判应答文件如有修改错漏处，修改处必须由供应商授权代表签字和盖章。

### 三、谈判应答文件的递交

#### 12、谈判应答文件的密封和标记

供应商应将谈判应答文件正本和所有的副本用信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样。封套外需注明“请勿于（谈判文件递交截止时间）前打开”的标志字样, 并发致采购人。

#### 13、谈判截止日期

  - 采购人收到谈判应答文件的时间不得迟于采购谈判邀请函中规定的截止时间。

  - 采购人可以按第3条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长谈判截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

#### 14、谈判应答文件的撤回

  - 供应商在递交谈判应答文件后，可以撤回其谈判应答文件，但采购人必须在规定的谈判截止期之前，收到书面通知。

  - 供应商的撤回通知书应按第12条规定密封、标记和发送，并应在封套上加注“撤回”字样。

### 四、谈判及谈判应答文件的评审

#### 15、谈判

  - 采购人将在采购文件规定的时间和地点组织采购谈判。供应商应委派谈判授权代表参加，参加采购谈判的代表应签名报到以证明其出席。

  - 按照第14条规定，提交了可接受的“撤回”通知的谈判应答文件将不予开封。

#### 16、谈判过程的保密性

  - 谈判开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

  - 在谈判过程中，如果供应商试图在谈判应答文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何违法违规的影响，采购人有权取消其谈判资格。

#### 17、谈判应答文件的澄清

  - 为有助于对谈判应答文件的审查、评价和比较，采购人可分别在谈判中要求供应商对其谈判应答文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式记录在案，并由供应商授权代表当面签字确认。

  - 对采购人提出的澄清要求，供应商未能给予回复或拒绝签字确认的相关澄清内容将被评审为“不合格”，其后果由供应商承担。

#### 18、谈判应答文件的评审

  - 谈判开始后，采购人将首先根据谈判应答文件递交顺序分别与供应商进行谈判并修正可能出现的谈判书内容偏差。

  - 采购人将通过谈判和对谈判应答文件的审核确定供应商的谈判应答文件是否为实质上响应了采购文件。若通过谈判后采购人认为供应商仍不能实质上响应采购文件要求，该谈判应答文件将不予进行进一步评审。

  - 采购人将根据谈判应答文件中的内容和经供应商授权代表在谈判中确认的结果，对供应商进行详细评审。

### 五、授予合同

#### 19、合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的、能够满意地履行合同义务且报价最低的供应商。

#### 20、资格后审

  - 采购人将保留对报价最低供应商是否有能力履行合同义务进行审查的权利。

  - 审查将根据供应商按照第6.1条规定提交的资格证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查。

  - 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其谈判。在此情况下，采购人将对下一个次低报价的供应商的能力作类似的审查。以此类推。

#### 21、采购人授予合同时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权对标的物数量和服务予以增加和减少，但不得对谈判确认的单价或其它的条款和条件做任何改变。

#### 22、采购人接受和拒绝所有谈判的权利

采购人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何谈判，以及宣布采购程序无效的权利，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

#### 23、成交通知书

  - “成交通知书”将由采购人确认谈判结果后发给成交供应商。

  - 在谈判有效期期满之前，接到书面通知的成交供应商应按照通知要求准时到指定地点与采购方签订合同。

  - 未能成交的供应商将在谈判有效期结束前得到采购方的通知，并按照采购文件的规定办理退还保证金的事宜。

#### 24、签订合同

  - 采购人在发“成交通知书”的同时，将通知成交供应商预定签订合同的时间、地点。签订合同应在“成交通知书”发出后30天内完成。

  - 如果成交供应商没有按照上述第24.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下采购人可将合同授予下一个次高评分的供应商—以此类推，或重新组织采购谈判。

#### 25、合同主要条款（具体内容以本文件的第三章技术规格为准，如技术规格无约定，依据本条款约定）

25.1 交货期：合同签订后1个月内将货物送达、安装到采购人指定地点。

25.2 付款方式：

外贸货物100%不可撤销即期信用证，其中90%货款凭装运单据付款，10%尾款在验收合格后30日内支付；

国内货物签订合同之后预付30%的金额，货到验收合格后付65%，正常运行一年后付5%余款。

25.3 交货地点：

- 进口设备：用户指定地点（北京海淀区学院路30号天工大厦C座指定实验室）

- 国内货物：用户指定地点（北京海淀区学院路30号天工大厦C座指定实验室）

25.4 设备安装、调试和验收：

25.4.1 如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

25.4.2仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。设备验收发生的实验费用由卖方承担。违约者赔付仪器总价20%的违约金（另外没收尾款部分），投标方承担相关费用。仪器调试不合格，采购方要求投标人全额退款，退款期限不超过30天，中间产生的一切费用由投标人承担。

25.4.3验收标准：货物按照生产厂家的产品验收标准（投标人投标时提供）、招标文件、国家标准及合同的相关条款。

25.4.4验收方法：

到货验收：交货时，中标人须提供相关部门出具的关于本批所供货物的合格的检测报告、质量合格证书以及该设备为原装品牌设备的证明文件或资料货物清单，由采购人与中标人共同验收。

最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关管理部门按规定标准验收。最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

25.5 技术培训

卖方提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书与光盘；提供详细的中英文操作指南。为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，并在仪器安装后的3个月内，全面协助用户熟悉和操作仪器。制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的授课费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

25.5.1在用户所在地对用户进行3人、为期1周的免费培训。

25.5.2培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

25.6售后服务：

25.6.1保修期：提供3年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。保修期外，设备零配件损坏，卖方免费上门服务费维修，确经买方确认维修不好如需更换，卖方以成本价或不高于设备成交折扣比例价格提供新零配件。

25.6.2维修响应时间：在保修期内，自用户提出故障之日起，1小时内做出响应，提出解决方案，24小时内派技术工程师上门维修，72小时内解决故障（特殊情况和不可抗拒因素除外）。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。否则卖方应提供相应的实验条件或按合同约定赔偿买方相应损失。若在安装过程中出现质量问题，须更换整机。同一部件在保修期内若出现二次以上故障须整部件更换。

25.6.3厂家须在中国设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

25.6.4仪器须保证有5年的零配件供应。

25.6.5软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

25.6.6免费移机安装调试一次，移机前进行全面检查，移机安装调试后设备指标不低于移机前。

25.7供应商须自行制作填写合同条款应答表对上述合同条款要求进行应答并列入谈判商务文件中，如无此表，则认为供应商完全同意合同主要条款的内容。

#### 26、技术文件

26.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

26.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，一套完整的中文或英文使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件在合同签定后30天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

# 第二章  谈判应答文件格式

## 1．报价函格式

致：

根据贵方在__________________项下的                  号谈判邀请，正式授权的下述签字人              （姓名和职务）代表供应商                （供应商名称），提交下述文件正本一份，副本     份。

1、谈判报价表

2、规格响应表

3、资格证明文件

4、由                 银行出具的金额为              的保证金

5、供应商须知第6条要求供应商提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

  - 我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

  - 我们已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

  - 我们同意在采购文件规定的谈判截止日起遵循此谈判应答文件，并在供应商须知中规定的谈判有效期期满之前均具有约束力，并有可能成交。

  - 如果在谈判开始后规定的谈判有效期内退出谈判，或未按照“供应商须知”规定接受评审修订的我方谈判应答文件中的错误数据，或成交后不在规定的时间内与买方签订合同，我们的保证金可被贵方没收。

  - 同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何数据或资料。

  - 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判应答或收到的任何谈判应答。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址及邮政编码：

电话、传真：

供应商代表姓名：

公章：

日期：

## 2．谈判报价一览表

项目编号：____________________

供应商名称：__________________

| 序号 | 货物名称、型号 | 数量 | 制造商名称和所在地 | 谈判报价 | 保证金 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |

供应商代表签字：

## 3．谈判报价明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称、型号 | 数量 | 原产地 | 指定地点交货价 | 总价 |

供应商代表签字：

注：供应商可自行编制提供报价明细表。

## 4．技术规格合同条款响应表

| 条款号 | 采购要求 | 谈判响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （注明响应规格与要求规格的差异或其它有关内容） |

供应商签字：

注：供应商需对技术规格、商务条款要求逐项应答。

## 5．资格证明文件

## 格式一  营业执照

（影印件）

## 格式二  法定代表人授权书

本授权书声明：注册地点于                   的                公司的在下面签字的               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 _______________的                号采购谈判邀请项下合同谈判及合同的执行、完成和保修，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字、盖章：

代理人（被授权人）签字、盖章：

代理人身份证号码：

单位名称：

单位公章：

代理人身份证复印件（正反两面）：

## 格式三  制造厂家授权书

致：

作为设在            （厂家地址）的制造               （货物名称和/或描述）的             （制造厂家名称）在此授权               （谈判公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就_________________项下第          号采购谈判邀请递交谈判书并进行后继的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次采购谈判而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：

签章：

日期：

# 第三章  技术规格

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高重频皮秒紫外（355nm）激光器 | 1 |

高重频皮秒紫外（355nm）激光器

- 工作条件：

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标。

2.  设备用途：

2.1该设备具有高重复频率(80 MHz)和高平均功率(1W)，适合用做半导体纳米线、带材料受激辐射的激发源，用于研究压电半导体材料的光致激光特性，以及压电光电子学效应。

3.  技术规格：

3.1 平均功率：1W

3.2 重复频率：80MHZ

3.3 脉冲宽度：20-25ps

3.4 能量稳定性：5% RMS (8 h)

3.5 光斑直径：1.5 mm

36 发散角：2mrad

4.   联系人：

技术联系人：潘老师     联系电话：82854771

商务联系人：石老师     联系电话：82854856

第四章   合同授予

- 国内供货货物成交商确定后，请按照谈判约定由供货商填写国内合同（见模板）后电子版发送给每个设备的技术联系人和商务联系人，双方确认后，由供货商盖章并送达（邮寄）至北京海淀区学院路30号天工大厦C座（收件人：技术联系人），买方完成合同签章后按约定返还合同。

- 进口货物成交商确定后，请按照谈判约定由供货商填写技术服务协议（见模板）后电子版发送给每个设备的技术联系人，双方确认后，由供货商盖章并送达（邮寄）至北京海淀区学院路30号天工大厦C座（收件人：技术联系人），买方签章后返还合同。技术协议签订完成后，买方将通知指定外贸进口代理商同供货商签订外贸合同。

国内合同模板：

购  销  合  同

编号：

| 买方： | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 北京市海淀区学院路30号天工大厦C座 | 地址： |  |
| 邮编： | 100083 | 邮编： |  |
| 电话： | 010-8285XXXX | 电话： |  |
| 传真： | 010-82854800 | 传真： |  |
| 联系人： | XXX | 联系人： |  |

依据《合同法》相关规定，经双方协商，同意就下述产品（货物）达成协议：

一、卖方向买方提供的产品及价格：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 产地 | 数量 | 单价（人民币;元） | 小计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计：￥******** |
| 总计：人民币 |

说明：该合同总价包含的费用为：

1.卖方货交指定地点前全部费用（制造、运输、保险、安装、调试、培训、备品备件、利润、税金等）；

2.货交指定地点后仪器的验收、安装调试、合同约定期限质保以及相关的培训等全部费用；

3.仪器由卖方及生产商负责所有仪器的安装调试和其他技术支持和服务。

二、交 货 期 限 ：

合同生效后***个月内（本合同所附产品配置单中交货时间有变化的以配置单为准），供方送货至需方指定实验室，并在交货前提前书面告知需方。

三、买方指定交货地点 ：

中国科学院北京纳米能源与系统研究所（北京市海淀区学院路30号天工大厦C座XX实验室）

四、产品包装 :

产品包装必须牢固，适合长途空运，防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运，供方应保障产品在运输途中的安全。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损坏，卖方应负担由此而产生的一切费用和损失。

五、付款方式 ：

签订合同后1周内付***%预付款，货到并验收合格后1周内付***%，正常运行三个月后付清***%尾款。卖方收款后，向买方开具正式发票。

六、保险：

由卖方负承担货交指定地点前的所有全部保险费用。

七、验收与安装 ：

1.开箱验货工作必须在买方技术人员、卖方和制造商技术人员三方在场的情况下进行。按照合同中约定的产品技术标准及设备清单、国家质量检测标准进行验收，验收合格后提供给买方一套完整的中英文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准（含验收标准）、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表、完整的备件和特种工具或服务等清单等。如卖方交付的产品不符合本合同约定，卖方负责并承担更换。终验合格后，开始计算质保期。

2.合同签订后，买方需根据卖方提供的实验室安装条件准备好仪器安装所需要的场地、电源盒及气体等。

3.交货后，卖方在接到买方通知后负责联系制造商派工程师在7个工作日内完成验收、安装调试。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书与光盘；提供详细的中英文操作指南。为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，并在仪器安装后的6个月内，全面协助用户熟悉和操作仪器。

八、质量标准及质量保证 ：

1.卖方应保证按现行最新标准及原产地最新标准规范，符合采购合同中约定的规格型号及配置要求的产品，符合国家质量检测标准。

2.卖方保证定货用优质材料和标准工艺制成，亦即无设计、材料和工艺方面的缺陷和隐蔽瑕疵，全新，未曾用过。

3.卖方保证货物符合本合同规定的质量，规格，性能，并保证在正确安装，正常使用和维修的情况下，本合同货物会达到正常性能。双方同意，在安装调试及质保期间，卖方可使用属于买方的零备件，但在安装调试及质保期间所用的属于买方的零备件，卖方应尽快重新提供，且因此而产生的一切相关的费用及由此产生的全部责任均由卖方承担。

4.卖方保证在质保期内免费进行保修并提供因产品质量问题而必须更换的零部件。对于买方人为损坏或使用不当损坏的，买方承担零部件成本费。

九、质保期和售后服务：

安装调试后从验收合格之日起，质保期为***个月（本合同所附产品配置单中交货时间有变化的以配置单为准）。质保期间，一切维修费用均由卖方承担，对于买方人为原因造成的损害，仅收取材料成本费用。质保期结束之前负责进行一次免费全面检查和维护保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责消除，并进行技术指导和相关培训。在质保期内，自用户提出故障之日起，1小时内做出响应，提出解决方案，24小时内派技术工程师上门维修，72小时内解决故障（特殊情况和不可抗拒因素除外）。超出此时间时供货商应赔偿相应的损失（损失按商业公司完成相应的工作所收取的费用计算）。若在安装过程中出现质量问题，须更换整机。同一部件在保修期内若出现二次以上故障须整部件更换。

十、违约责任 ：

1.如卖方不能按规定期限交货，除不可抗力原因并提供有效证明的情况外，买方可同意经双方协商一致推迟交货期，但卖方应当支付相应违约金。

2.迟延交货违约金总额不超过本合同货物总值的20%，迟延交货违约金率按每天0.5%计算。

3.卖方提供的产品未达到合同约定的标准，除进行无偿更换外，需向买方支付10%合同款的违约金。

4.违约金和货款的退还应当自合同生效之日起85日内支付完毕，否则违约方应当承担每天0.5%的迟延支付违约金至履行完毕全部义务止。

十一、争议解决 ：

本合同在执行过程中发生的一切纠纷和争议，应当由合同履行地有管辖权的法院诉讼解决。

十二、其他：

本合同附件为配置单，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同所涉及的产品技术、质量、服务及维修等均由卖方及产品制造商负责。

本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，双方盖章生效。

附件：产品配置单

买    方 ：中国科学院北京纳米能源与系统研究所         卖方： *******

（北京纳米能源与系统研究所）

委托代理人：                                           委托代理人：

经 办 人：                                             经 办 人：

开 户 行: ******

银行帐号:*******

日    期：                                             日    期：

进口货物技术服务协议模板：

技术服务协议

卖方：*****公司

买方：中国科学院北京纳米能源与系统研究所

*******公司（卖方）就提供给中国科学院北京纳米能源与系统研究所（买方）的****仪器（型号）的售后服务达成如下协议：

一、产品的商务主要内容：

| 货物描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文品名: ******* 中文品名: ******* 型号：******* 品牌：******* | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 总价：******* |  |  |  |  |
|  | 中国北京机场交货价: ***** |

生产厂家和国别：*****和*****

付款方式：100%信用证。90%信用证凭外贸合同第十条单据支付，10%信用证凭最终用户、买方、卖方签字盖章的正本验收报告支付。

二、技术参数及配置：

技术参数：******

配置清单：******

三、产品的质量标准：

****产品（整套设备及其组成部分）是完整的、全新未使用的、功能齐全的、合法正规渠道的产品（包括零部件），符合国家质量检测标准，符合该设备采购合同中约定的规格型号及配置要求。

四、设备安装、调试和验收：

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书与光盘；提供详细的中英文操作指南。为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，并在仪器安装后的6个月内，全面协助用户熟悉和操作仪器。

按照合同中约定的产品技术标准及设备清单、国家质量检测标准进行验收，验收合格后提供给买方一套完整的中英文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准（含验收标准）、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表、完整的备件和特种工具或服务等清单等。

五、质保期：

安装调试后从验收合格之日起，保修***个月。保修期间，一切维修费用均由卖方承担，对于买方人为原因造成的损害，仅收取材料成本费用。保修期结束之前负责进行一次免费全面检查和维护保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责消除，并进行技术指导和相关培训。

六、售后服务：

在保修期内，自用户提出故障之日起，1小时内做出响应，提出解决方案，24小时内派技术工程师上门维修，72小时内解决故障（特殊情况和不可抗拒因素除外）。超出此时间时供货商应赔偿相应的损失（损失按商业公司完成相应的工作所收取的费用计算）。若在安装过程中出现质量问题，须更换整机。同一部件在保修期内若出现二次以上故障须整部件更换。

本协议一式肆份，双方各执贰份。

卖方：*****

卖方授权代表：（需要手写）

日期：（需要手写）

买方：中国科学院北京纳米能源与系统研究所

（北京纳米能源与系统研究所）

买方授权代表：

日期：